ANUNȚ PUBLICITAR

Primăria comunei Tritenii de Jos intenționează să achiziționeze un microbuz pentru transport persoane, prin încredințare directă, care să corespundă următoarelor cerințe:

ACHIZIȚIE MICROBUZ TRANSPORT PERSOANE 20 LOCURI + ȘOFER

1. DATE GENERALE

Denumirea achiziției: Autovehicul transport persoane, minim 20+1  locuri

Cod CPV: 34114400-3 Microbuze

Cantitate: 1 buc.

Tipul achiziției : cumpărare

Valoare estimata: 264.000 lei (fără TVA)

Sursa de finanțare: BVC 2022.

2. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Achiziționarea unui Autovehicul 20+1 locuri pentru transport de persoane, an de producție cel mai târziu 2019, destinat asigurării necesităților de transport a elevilor.

3. CARACTERISTICI TEHNICE ȘI DE PERFORMANȚĂ

3.1 Caracteristicile tehnice prezentate sunt minimale, obligatorii și eliminatorii. Ofertele care nu îndeplinesc aceste cerințe sunt declarate neconforme (Art. 36 (2) a din HG 925/2006).

3.2 Este obligatoriu ca autovehiculul ofertat să fie disponibil comercial la data depunerii ofertei. Nu vor fi luate în considerare prognoze, estimări sau anunțuri ale ofertantului sau producătorului.

3.3 Produsul ofertat trebuie sa fie an fabricație, cel mai târziu 2019

| 3.4 Caracteristici tehnice: Caroserie – nr. locuri | 20+1 |
| --- | --- |
| Motor: Tip/ nr. cilindri | Turbo Diesel/ 4 cilindri in linie |
| Capacitate cilindrica | 1.900 – 2200 cm3 |
| Putere KW (CP) | Minimum 84 (115) |
| Combustibil | Motorină |
| Norme de depoluare | Euro 6 |
| Cod național de emisii | R6 |
| Cutie de viteze | Semiautomată/Automată/Manulă |
| Direcție | Servoasistată |
| Sistem de frânare | Discuri frână față și spate |

5. DOCUMENTE ÎNSOȚITOARE

Documente care se transmit de furnizor, solicitate de achizitor pentru a însoți autovehiculul la livrare:

(i) Carte de identitate a vehiculului (CIV) emisă de RAR;

(ii) Declarație privind originea mărfii CE;

(iii) Certificate de calitate, certificate de garanție;

(iv) Cartea tehnică a autovehiculului sau Set manuale: manual de operare, manual de service și mentenanță, toate în limba română;

(v) Lista principalelor piese de schimb și consumabile ce fac obiectul reviziilor periodice;

(vi) Autorizație de circulație provizorie si asigurare RCA pentru 30 de zile.

(vii) Asigurare CASCO.

(viii) Istoricul mașinii emis de reprezentanța mărcii microbuzului.

6. CONDIȚII DE GARANȚIE

6.1 Furnizorul trebuie să garanteze achizitorului că produsul furnizat prin contract este în bună stare de funcționare și anul de fabricație este cel mai târziu 2019.

6.2 Furnizorul trebuie să asigure garanția de bună funcționare, calitatea și performanțele autovehiculul livrat pentru o perioadă de minimum 1 an sau în limita a cel puțin 100.000 km de la data livrării.

7. SERVICE PE DURATA - PERIOADEI DE GARANȚIE

7.1 Furnizorul se obligă să asigure în mod gratuit achizitorului suport tehnic și service produsului în perioada de garanție a acestuia.

7.2 Furnizorul trebuie să indice expres unitatea de service abilitată a desfășura lucrările de revizii, întreținere și reparații, și care trebuie să se afle în municipiul/județul Cluj.

7.3 Defecțiunile apărute în perioada de garanție vor fi sesizate unității de service și aceasta trebuie să primească autovehiculul in service 	și să asigure repararea acestuia, cu înlocuirea componentelor defecte într-un interval de timp ce nu poate depăși 5 zile.

7.4 În perioada de garanție toate piesele de schimb cu defect de fabricație (defect material sau de montaj) și manopera intervențiilor autorizate trebuie să fie gratuite (Piese de schimb = toate componentele vehiculului, în afară de consumabilele consemnate in Cartea tehnică a autovehiculului; Intervenții autorizate = toate intervențiile cauzate de defectele de fabricație și de reviziile specificate în documentația tehnică a autovehiculului).

8. CONDIȚII DE RECEPȚIE

8.1 Recepția se face la sediul beneficiarului 	și se finalizează prin încheierea unui Proces Verbal de Recepție semnat de ambele părți, după efectuarea testelor/probelor și predarea documentelor de însoțire descrise în Capitolul 5.

8.2 Dacă în cazul recepției se constată că produsul nu respectă în totalitate conformitatea componentelor sau integritatea lor, că nu sunt respectate specificațiile tehnice din Caietul de sarcini sau din Cartea tehnică, furnizorul va fi obligat să remedieze neconformitățile pe loc sau în decurs de maximum 3 zile lucrătoare de la constatarea lor. Neconformitățile vor fi consemnate într-o Notă de constatare.

9. MODALITĂȚI DE PLATĂ

9.1 Plata se va face prin ordin de plată, în baza facturii emise, în termen de 30 zile de la recepția produsului, pe baza următoarelor documente: factura în original emisă de furnizor însoțită de Procesul-verbal de recepție a produsului.

PRIMAR

Compartiment Auto